## Slide 1
新版：漏斗收敛 + 创新点侧注
四层漏斗从宽泛输入逐步收敛到精确动作；两侧方框说明对应创新点。
由宽到窄的安全约束收敛
候选输入 → 可行路点 → 可靠触发 → 方向性动作
1. 候选输入空间
协同感知对象、V2X-only 目标、上游规划路点
2. 几何可行路点空间
可见性边界 + 接近速度放大 + 多目标排斥，先把路点推出危险区
3. 低误报触发空间
检测-修正解耦；AND 降噪；front_ttc<3s 保留紧急响应
4. 方向性安全动作空间
front/rear 风险分解；后车压力触发保持速度 + 横向逃逸
最终安全约束输出
修正后路点 / target_speed_factor / lane_escape / 可解释风险信号
协同输入不只看自车
V2X-only 与可见性标记
进入同一约束计算
创新点一：动态安全区间
2.5m / 4.0m 自适应边界
接近越快，约束越强
创新点二：低误报触发
几何修正与检测解耦
AND + front_ttc 覆盖
创新点三：RearEscape
后方压力不等于急刹
前方非立即碰撞时横向逃逸
核心主张：把协同感知收敛为可执行安全约束，而不是只给风险分数
当前综合最优主线：Hybrid+AND+TTC+RearEscape-thr0.30；图中完整三层风险接口只作为扩展能力提示，不作为最优主路径。